## Slide 1: TCP、UDP网络通讯

## Slide 2: 本章目标
知识点1： Socket与ServerSocket通讯过程
知识点2：单一服务器对多客户端提供网络服务
知识点3： Java nio实现无阻塞访问的Socket服务器
知识点4：利用DatagramSocket发送和接收UDP数据报
知识点5： UDP协议通讯的用户状态跟踪

## Slide 3
Java语言对TCP协议网络通信使用java.net包中的Socket和ServerSocket进行支持；Socket被称为“套接字”，用来描述IP地址和端口；
Socket与ServerSocket的通讯过程简要描述如下：
知识点1【Socket与ServerSocket通讯过程】-1
1、创建Socket对象，通过IP和端口请求连接某服务器；
1、创建ServerSocket对象，接受客户端的请求，返回一个Socket对象，与客户端建立了连接；
2、使用Sockets对象获取输入输出流，可以向服务器端写数据，或者从服务器端读数据；
2、使用Sockets对象获取输入输出流，可以向客户端写数据，或者从客户端读数据；
3、关闭输入输出流，关闭socket对象；
3、关闭相关资源

## Slide 4
java.net.Socket类中的构造方法和常用方法：
知识点1【Socket与ServerSocket通讯过程】-2
方法声明 | 方法描述
Socket(String host, int port) | 通过指定服务器的IP地址以及服务端口号创建Socket对象
InputStream getInputStream() | 返回与当前socket相关的输入流对象；
OutputStream getOutputStream() | 返回与当前socket相关的输出流对象；
java.net.ServerSocket类中的构造方法和常用方法：
方法声明 | 方法描述
ServerSocket(int port) | 通过指定服务端口号创建ServerSocket对象
Socket accept() | 监听客户端的请求，并接受连接，返回一个Socket对象；

## Slide 5
使用Socket与ServerSocket进行TCP协议通讯编程：
知识点1【Socket与ServerSocket通讯过程】-3
课堂案例：TCPClient.java
TCPServer.java
//创建Socket，指定ip，port
Socket socket = new Socket("127.0.0.1", 4700);
//获得键盘输入
BufferedReader sin = new BufferedReader(new InputStreamReader(
System.in));
//获得基于Socket的输入流和输出流
PrintWriter os = new PrintWriter(socket.getOutputStream());
BufferedReader is = new BufferedReader(new InputStreamReader(
socket.getInputStream()));
String readline;
readline = sin.readLine();
//向服务器写数据
while (!readline.equals("exit")) {
os.println(readline);
os.flush();
readline = sin.readLine();
}
try {
ServerSocket server = null;
try {
//创建ServerSocket对象，指定端口是4700
server = new ServerSocket(4700);
System.out.println("服务器启动成功");
} catch (Exception e) {
System.out.println("服务器启动出错");
}
Socket socket = null;
try {
//调用ServerSocket的accept方法，可以接受客户端的请求
socket = server.accept();
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}
客户端部分代码
服务端部分代码

## Slide 6
实际编程中，我们通常需要一个服务器对多个客户端提供网络服务；
要实现一个服务器对多个客户端提供网络服务，则在接受请求后，启动一个独立线程为当前客户端服务即可；
知识点2【单一服务器对多客户端提供网络服务】-1
客户端2
客户端1
客户端3
客户端4
服务器
1、接收客户端请求，建立连接；
2、创建线程，启动线程，为当前连接服务；
线程1
线程2
线程3
线程3

## Slide 7
服务类TCPServer03，用来接收客户端的请求，并创建线程启动线程：
知识点2【单一服务器对多客户端提供网络服务】-2
ServerSocket server = null;
try {
server = new ServerSocket(6700);
System.out.println("服务器启动成功");
} catch (Exception e) {
System.out.println("服务器启动出错");
}
Socket socket = null;
try {
while (true) {
socket = server.accept();
MultiThreadServer st=new MultiThreadServer(socket);
Thread thread=new Thread(st);
clients.add(st);
thread.start();
}
如上所示，TCPServer03类中，在无限循环中接收请求，创建线程并启动线程；
课堂案例：TCPServer03.java

## Slide 8
线程类MultiThreadServer，用来对客户端提供服务：
知识点2【单一服务器对多客户端提供网络服务】-3
is = new DataInputStream(socket.getInputStream());
os = new DataOutputStream(socket.getOutputStream());
while (true) {
line = is.readUTF();
System.out.println("Client "+socket.hashCode()+"说：" + line);
TCPServer03.sendToAll("Client "+socket.hashCode()+"说:"+line);
if (line.equals("exit")) {
break;
}
}
如上所示，MultiThreadServer类中，读取客户端发过来的信息，再群发到所有的客户端。
课堂案例：MultiThreadServer.java

## Slide 9
运行两次客户端TCPClient03类，模拟两个客户端对服务器端发送请求：
知识点2【单一服务器对多客户端提供网络服务】-4
Runnable runnable = new Runnable() {
@Override
public void run() {
while (true) {
try {
String readline = is.readUTF();
System.out.println(readline);
if (readline.equals("exit")) {
break;
}
} catch (Exception ex) {
ex
}}}};
new Thread(runnable).start();
while (true) {
readline = sin.readLine();
os.writeUTF(readline);
}
课堂案例：TCPClient03.java

## Slide 10
之前的IO流章节已经介绍，JDK1.5以后io包的很多功能已经通过nio的方式进行了重构，因此io操作本身的性能已经得到了极大的提升，但是nio和传统的io还有一个极大的差异：nio能够以非阻塞的形式完成数据读取
以事件循环的方式读取数据而不是传统的阻塞方式读取数据带来的好处是无需在服务器端构建多余的线程来等待数据从而减轻服务器的性能负担
构建nio版本的Socket服务器的基本过程是：
  开启ServerSocket通道并绑定一个TCP端口
  创建nio事件选择器并注册到ServletSocket
  循环处理选择器中关联的Socket事件（isAcceptable-有用户连接，isAcceptable-有数据可供读取）
知识点3【Java nio实现无阻塞访问的Socket服务器】
课堂案例：NIOServer.java

## Slide 11: 知识点3【Java nio实现无阻塞访问的Socket服务器】
// 获取一个ServerSocket通道
ServerSocketChannel serverChannel = ServerSocketChannel.open();
//设置非阻塞方式读取数据
serverChannel.configureBlocking(false);
serverChannel.socket().bind(new InetSocketAddress(port));
// 获取通道管理器
selector = Selector.open();
// 将通道管理器与通道绑定，并为该通道注册SelectionKey.OP_ACCEPT事件，
// 只有当该事件到达时，Selector.select()会返回，否则一直阻塞。
serverChannel.register(selector, SelectionKey.OP_ACCEPT);
开启Socket通道并绑定端口的流程如下：

## Slide 12: 知识点3【Java nio实现无阻塞访问的Socket服务器】
// 当有注册的事件到达时，方法返回，否则阻塞
selector.select();
// 获取selector中的迭代器，选中项为注册的事件
Iterator<SelectionKey> ite = selector.selectedKeys().iterator();
while (ite.hasNext()) {
SelectionKey key = ite.next();
// 删除已选key，防止重复处理
// 客户端请求连接事件
if (key.isAcceptable()) {
ServerSocketChannel server = (ServerSocketChannel) key.channel();
// 获得客户端连接通道
SocketChannel channel = server.accept();
channel.configureBlocking(false);
// 向客户端发消息
channel.write(ByteBuffer.wrap(new String("send message to client").getBytes()));
// 在与客户端连接成功后，为客户端通道注册SelectionKey.OP_READ事件。
channel.register(selector, SelectionKey.OP_READ);
处理Socket事件的流程如下：
} else if (key.isReadable()) {// 有可读数据事件
// 获取客户端传输数据可读取消息通道。
SocketChannel channel = (SocketChannel) key.channel();
// 处理数据
}
}
}

## Slide 13
构建nio版本的Socket客户端的基本过程是：
  构建Socket通道（与服务器连接）
  创建事件选择器，与Socket通道绑定
  处理Socket通道事件
知识点3【Java nio实现无阻塞访问的Socket服务器】
课堂案例：NIOClient.java

## Slide 14
Java语言中使用数据报(Datagram)进行基于UDP的网络编程；
数据报（Datagram）如同邮件系统，不能保证可靠的传输，而面向链接的TCP就好比打电话，双方能肯定对方接受到了信息；
Java API中java.net包提供了DatagramSocket和DatagramPacket两个类，用来支持数据报通信；
DatagramSocket用于在程序之间建立传送数据报的通信连接；
DatagramPacket则用来表示一个数据报；
用数据报方式进行网络编程时，无论客户端还是服务器端都要建立一个DatagramSocket对象，用来接收或发送数据报，然后使用DatagramPacket类对象作为传输数据的载体；
知识点4【利用DatagramSocket发送和接收UDP数据报】-1

## Slide 15
客户端
知识点4【利用DatagramSocket发送和接收UDP数据报】-2
//创建DatagramSocket对象，绑定端口3456
DatagramSocket sendSocket = new DatagramSocket(3456);
//准备好要发送的数据，类型为byte[]
String string = "Hello,I come form ICSS!";
byte[] databyte = new byte[100];
databyte = string.getBytes();
//创建数据报，封装了要发送的数据，数据长度，服务器地址，以及服务器端口为5000
DatagramPacket sendPacket = new DatagramPacket(databyte,
string.length(), InetAddress.getByName("127.0.0.1"), 5000);
//使用DatagramSocket对象将数据报sendPacket发送到服务器
sendSocket.send(sendPacket);
System.out.println("发送数据:" + string);
课堂案例：UDPClient.java

## Slide 16
服务端
知识点4【利用DatagramSocket发送和接收UDP数据报】-3
//创建DatagramSocket对象，用来接收数据，端口为5000
DatagramSocket receiveSocket = new DatagramSocket(5000);
byte buf[] = new byte[1000];
DatagramPacket receivePacket = new DatagramPacket(buf, buf.length);
System.out.println("startinig to receive packet");
while (true) {
//使用DatagramSocket接收数据报
receiveSocket.receive(receivePacket);
//解析数据报中的信息，获得主机名及端口、数据等
String name = receivePacket.getAddress().toString();
System.out.println("来自主机：" + name + "端口："+ receivePacket.getPort());
String s = new String(receivePacket.getData(), 0, receivePacket.getLength());
System.out.println("接收数据: " + s);
}
课堂案例：UDPServer.java

## Slide 17
和Socket不同，UDP是一个典型的非状态协议（即UDP通讯的两个节点无法获取对方的在线状态），因此在实时通讯领域判定客户端是否掉线就不及Socket方式方便（Socket方式通讯时一端掉线另一端会直接抛出异常）
在这种情况下，服务器要想获取客户端的在线信息就需要完成定期问询，如果在规定时间内能够得到客户端自动反馈的问询结果则说明客户端依旧在线，反之则客户端离线（即心跳信息）
知识点5【UDP协议通讯的用户状态跟踪】
客户端心跳线程
定期发送心跳信息（按照规定消息指令发送即可）
服务端心跳线程
删除超时无心跳的客户端